| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: en fazla 120 dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: |
| Uygulama Sorusu: Turbo Fırının Genel Bakımı Yapınız |
| (ÖN HAZIRLIK) | Değerlendirme PUANI | Aldığı Not |
| Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 3 |  |
| Güvenlik tedbirlerini alır | 3 |  |
| İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur ve kontrol eder. | 3 |  |
| Genel bakımını yapacağı makineyi tanır | 5 |  |
| Genel bakım yapacağı makineye göre kullanacağı uygun araç gereci hazırlar | 3 |  |
| Çalışma amaçlı kullanılan alanı işin ihtiyacına göre düzenler | 3 |  |
| (UYGULAMA) |  |  |
| Fırın hakkında oluşturulan servis bilgisini okur. | 3 |  |
| Fırının kabulünü yapar | 1 |  |
| Uygun tezgâha taşır | 1 |  |
| Fırının uygun enerji ve gaz bağlantılarını yapar | 2 |  |
| Devrede enerji ve gaz olup olmadığını kontrol eder | 1 |  |
| Enerji vererek fırının ilk kontrole hazırlar | 1 |  |
| Alt ve üst ısıtıcıları çalıştırır | 2 |  |
| Turbo ısıtıcıyı çalıştırır | 2 |  |
| Termostatın çalışıp çalışmadığını tespit eder | 2 |  |
| Isıtıcıları devreye sokarken ampermetreden akım değerlerini kontrol eder | 2 |  |
| Ocakları kontrole hazırlar | 1 |  |
| Ocakların yanmasını gözler | 1 |  |
| Ocak musluk ve düğmelerinin kontrolünü yapar | 1 |  |
| Fırın şalteri ve ısı ayar düğmelerini kontrol eder | 1 |  |
| Fırının enerjisini ve gaz bağlantısını keserek fırını emniyete alır | 2 |  |
| Fırının her türlü tesisat devre şemalarını inceler | 1 |  |
| Fırının bağlantı ve tesisatını görmemizi sağlayan tüm kapakları açar | 1 |  |
| Ölçü aleti ile güç kablosunun sağlamlığını kontrol eder | 2 |  |
| Elektrik tesisat kablolarının bağlantı noktalarını göz ile kontrol eder | 2 |  |
| Ölçü aleti ile ısıtıcı rezistansların dirençlerini kontrol eder | 2 |  |
| Rezistanslara enerji vererek çektikleri akımı okur | 2 |  |
| Rezistansların gücünü hesaplar | 2 |  |
| Turbo motorunun bağlantısını kontrol eder | 2 |  |
| Turbo motorun sağlamlığını ölçü aleti ile kontrol eder | 2 |  |
| Gaz borularının kontrolünü yapar | 1 |  |
| Sinyal lambalarının kontrolünü yapar | 1 |  |
| Topraklama bağlantılarını kontrol eder | 1 |  |
| Fırın manyetosunu kontrol eder | 1 |  |
| Fırın yalıtım malzemelerini kontrol eder | 1 |  |
| Otomatik saat bağlantılarını kontrol eder | 1 |  |
| Fırın kapaklarını kapatır | 1 |  |
| Elektrik ve gaz bağlantılarını yapar | 1 |  |
| Otomatik saatin ayarını yapar | 2 |  |
| Fırının otomatik saatten çalışmaya başlama zamanını ayarlar | 1 |  |
| Fırının otomatik saatten pişirme süresini ayarlar | 1 |  |
| Fırın kısmını çalıştırır | 2 |  |
| Ocakların gaz hava karışımını ayarlar | 2 |  |
| Ocakları yakar | 1 |  |
| Elektrik ve gaz bağlantılarını keser | 1 |  |
| Fırını tezgahtan indirir | 1 |  |
| Müşteriye gerekli bilgileri verir | 1 |  |
| Fırını müşteriye teslim eder | 1 |  |
| (UYGULAMA SONRASI) |  |  |
| Fırın bakımını tekniğine uygun yapar. | 3 |  |
| Fırının çalışmasını açıklar. | 2 |  |
| Fırın üzerindeki elemanların çalışmasını açıklar. | 4 |  |
| Yapmış olduğu ölçümleri doğru olarak okur. | 5 |  |
| Müşteri ile doğru ve seviyeli diyaloğu kurar. | 2 |  |
| Belirlenen sınav süresine uyar. | 4 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |

*Bu Form her sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalama alınır.

**Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| Koruyucu eldiven |
| Çelik burunlu ayakkabı |
| İş önlüğü |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Turbo Fırın |  |  |  |
| Kontrol kalemi |  |  |  |
| Pense |  |  |  |
| Yankeski |  |  |  |
| Kargaburun |  |  |  |
| Pens ampermetre |  |  |  |
| Avometre |  |  |  |
| Ampermetre |  |  |  |
| Anahtar takımı |  |  |  |
| Elektrik Takım çantası |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| İzolebant | 1 |
| 2,5 mm² iletken | 2 |
| Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir |  |