| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 4 Saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: |
| Uygulama Sorusu: 3 fazlı asenkron motorun arızasının tespiti ve yeniden sarılması |
| (ÖN HAZIRLIK) | Değerlendirme PUANI | Aldığı Not |
| İSG kurallarına uyar. | 5 |  |
| Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 5 |  |
| İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur ve kontrol eder. | 4 |  |
| Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. | 3 |  |
| Elektrik çarpmalarına karşı oluşabilecek risklere dikkat eder. | 3 |  |
| (UYGULAMA) |  |  |
| Motor dış temizliğini yapar. | 3 |  |
| Fazlar arası ve faz ile gövde arası kısa devre, kopukluk ve fazın kendi bobinleri arasında kısa devre olup olmadığı kontrolünü yapar. | 4 |  |
| Etiket değerlerini ve klemens bağlantı şeklini kartekse işler. Gerekirse fotoğrafını çeker. | 4 |  |
| Motor kapaklarını sökmeden önce gerekli markalama işlemi yapar. | 3 |  |
| Uygun ekipmanları kullanarak kapakları söker. | 3 |  |
| Arızalı veya yanık bobinlerin sökümünü yapar. | 3 |  |
| Seçilmiş uygun malzeme ile stator oyuklarını yalıtımını yapar. | 3 |  |
| Bobin adımına göre uygun ölçüyü alır. | 3 |  |
| Alınmış ölçüye göre ve seçilmiş kalıbı sarım makinasına bağlar. | 3 |  |
| Sarım makinasında bobinleri sarar. | 3 |  |
| Sarım tipine göre bütün bobinleri yerleştirir. | 4 |  |
| Bobin gruplarının bağlantılarını verilen şemaya göre yapar. | 4 |  |
| Verilen şemaya göre fazların giriş ve çıkış uçlarını belirleyerek klemens bağlantılarını yapar. | 4 |  |
| Statorda yalıtım ve bandajlama yapar. | 3 |  |
| Vernikleme işlemini yapar. | 3 |  |
| Verniklemeden sonra statorun iç yüzeyinde varsa vernik kalıntılarını temizler. | 3 |  |
| Rotor milinde bulunan rulmanların fiziki kontrollerini yapar. | 3 |  |
| Markalamaya dikkat edilerek rotor stator içine yerleştirilerek kapakları takar. | 4 |  |
| (UYGULAMA SONRASI) |  |  |
| Rotor milini el ile çevirerek fiziki kontrolünü yapar. | 4 |  |
| Kullanılan araç ve gereçleri yerlerine kaldırır. | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. | 4 |  |
| Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. | 4 |  |
| Belirlenen sınav süresine uymuştur. | 4 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmzası: |

*Bu Form her sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalama alınır.

**Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| Koruyucu eldiven |
| Çelik burunlu ayakkabı |
| İş önlüğü |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Sarım makinası veya çıkrık |  |  |  |
| Sarım kalıpları |  |  |  |
| Çeşitli kesici ve delici aletler (baskı bıçağı, giyotin makas, kavela/el bıçağı, makas, testere, vb.) |  |  |  |
| Çekiç |  |  |  |
| Anahtar takımı (alyan, açık, yıldız, lokma takımı, tork anahtar takımı vb.) |  |  |  |
| Noktalama zımbası |  |  |  |
| Çelik uçlu çizecek |  |  |  |
| Çeşitli penseler (pabuç pensesi, ayarlı pense, pense, segman pensesi, kargaburun, yan keski |  |  |  |
| Çeşitli kaldırma ve taşıma ekipmanları (mekanik veya elektrikli caraskal, manivela, el arabaları, trifor vb.) |  |  |  |
| Çeşitli ölçüm ve kontrol cihazları (ohm metre, meger, ampermetre, pens ampermetre, avometre, endüvi kontrol cihazı, takometre, turmetre, cetvel, mikrometre, pergel, vb.) |  |  |  |
| Rulman çektirmesi |  |  |  |
| Plastik çekiç |  |  |  |
| Elektrikli Havya Seti |  |  |  |
| Çelik cetvel |  |  |  |
| Motor Test Panosu |  |  |  |
| Tahta zeminli çalışma masası |  |  |  |
| Kurutma Fırını |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| Emaye bobin teli kilogram | 3 |
| Presbant, polyester ve kağıt 90x100 cm | 1 |
| Vernik (laklı) 1 litre | 1 |
| Tret bezi veya bandaj ipi 5 metre | 1 |
| Makaron veya daralan makaron 1 metre | 2 |
| Bal mumu 50 gram | 1 |
| Lehim ve pastası | 1 |
| TTR kablo 2 metre (2,5 mm2) | 1 |
| Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. |  |