| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 60 Dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: |
| Uygulama Sorusu: |
| A.(ÖN HAZIRLIK) | Değerlendirme | Aldığı Not |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 3 |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. | 3 |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır | 3 |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar | 3 |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar | 3 |  |
| B.(UYGULAMA AŞAMASI) |  |  |
| B.1. YAKIT SİSTEMİNDE MOTOSİKLET KARBÜRATÖR TEMİZLİĞİ VE AYARLARINI YAPINIZ |  |  |
| Çalışma için gerekli aparat, cihaz ve donanımları çalışmaya hazırlar. | 2 |  |
| Bakım programına uygun sarf malzemeleri hazırlar. | 2 |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun malzeme ve donanımı hazırlar. | 4 |  |
| Aracı bakım yapılacak uygun bir zemine alır. | 5 |  |
| Karbüratörü söker. | 6 |  |
| Karbüratörü temizler. | 8 |  |
| Karbüratör ayarlarını yapar. | 12 |  |
| Karbüratörü yerine takar. | 8 |  |
| Motoru çalıştırır. | 8 |  |
| Yakıt sisteminde sızıntı ve kaçak kontrollerini yapar. | 6 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 8 |  |
| Son kontrolleri yapar | 6 |  |
| TOPLAM | 75 |  |
| B.2. MOTOSİKLET ATEŞLEME SİSTEMİNDE PERİYODİK BAKIM YAPINIZ. |  |  |
| Çalışma için gerekli aparat, cihaz ve donanımları çalışmaya hazırlar. | 2 |  |
| Bakım programına uygun sarf malzemeleri hazırlar. | 3 |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun malzeme ve donanımı hazırlar. | 4 |  |
| Aracı bakım yapılacak uygun bir zemine alır. | 4 |  |
| Bujiyi söker ve kataloga uygun yeni buji takar | 10 |  |
| Platini kontrol eder, kontaklarını eğeler, gerekli görürse yenisi ile değiştirir | 10 |  |
| Kontakları temizlenmiş veya yenisi takılmış platin ağız aralığını kataloga uygun ölçüye ayarlar | 10 |  |
| Buji kablosunu kontrol eder, gerekli görürse yenisi ile değiştirir | 10 |  |
| Motoru çalıştırır, avans ayarını yapar | 8 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 8 |  |
| Son kontrolleri yapar | 6 |  |
| TOPLAM | 75 |  |
| C.(UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER) |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. | 3 |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. | 3 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |

* Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır

** Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

** Aday B.1, B.2,  bölümlerinden bir tanesinden sınava alınacaktır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1 |
| --- |
| 1.El aletleri |  |
| 2.Anahtar takımları |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.2 |  |
| 1.El aletleri |  |
| 2.Anahtar takımları |  |
| 3.Platin eğesi |  |
| 4.Sentil |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 | ADET |
| Karbüratör conta takımı | 1 |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 Kg |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2 | ADET |
| Buji | 1 |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 Kg |
| Platin | 1 |
| Buji kablosu | 1 |
| Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir. |  |