| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 90 Dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: |
| Uygulama Sorusu: |
| A.(ÖN HAZIRLIK) | Değerlendirme | Aldığı Not |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 3 |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. | 3 |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır | 3 |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar | 3 |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar | 3 |  |
| B.(UYGULAMA AŞAMASI) |  |  |
| B.1. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN MOTORUN KOMPRESYON VE SİLİNİDİR KAÇAK TESTLERİNİ YAPINIZ. |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) | 3 |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirdi, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) | 3 |  |
| Kullanacağı uygun alet ve donanımları iş ortamına getirir Taşıt, kaldırma donanımına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirildi mi? | 8 |  |
| Kompresyon testini yapar | 15 |  |
| Silindir kaçak testini yapar | 15 |  |
| Test sonuçlarını yorumlar | 15 |  |
| İşi verilen sürede bitirir. | 10 |  |
| Son kontrolleri yapar | 6 |  |
| TOPLAM | 75 |  |
| B.2. FREN SİSTEMİNDE WESTİNGHOUSE (HİDROVAK) VAKUM KÖNTROLÜ, FREN ANA MERKEZ TAMİR TAKIMI DEĞİŞİMİ VE HAVA ALMA İŞLEMİNİ YAPINIZ |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) | 3 |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirdi, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) | 3 |  |
| Kullanacağı uygun alet ve donanımları iş ortamına getirir Taşıt, kaldırma donanımına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirildi mi? | 6 |  |
| Westinghause (Hidrovak) vakum kontrolünü vakummetre ile yapar | 8 |  |
| Fren ana merkezini söker | 6 |  |
| Fren ana merkez tamir takımını değiştirir | 6 |  |
| Fren ana merkezini yerine takar | 6 |  |
| Fren sisteminden hava alma işlemini yapar | 9 |  |
| El freni halat ayarının yapar | 6 |  |
| Uygun anahtarları kullanır. | 6 |  |
| İşi verilen sürede bitirir. | 10 |  |
| Son kontrolleri yapar | 6 |  |
| TOPLAM | 75 |  |
| B.3. ARAÇTAN SÖKÜLMÜŞ/ SEHPA ÜZERİNDE BULUNAN DİFERANSİYELDE KONTROL, BAKIM VE ONARIM İŞLEMİNİ YAPINIZ. |  |  |
| Diferansiyeli destek krikosu ile kaldırır ve emniyet tedbirlerini alır. | 9 |  |
| Diferansiyeli güvenli bir şekilde V yatağına oturtulup yere indirir( sökülmüşse) | 6 |  |
| Dişli kutusunu söker ve tezgah üzerine alır | 6 |  |
| Değişecek parçaları temin eder ve değiştirir. | 10 |  |
| İş ve işlemlerde uygun takım ve avadanlık kullanır. | 8 |  |
| Dişli kutusunu monte eder | 10 |  |
| Aks boşlukları ve dişli boşluklarını kontrol eder ve ayarlar | 10 |  |
| İşi verilen sürede bitirir. | 10 |  |
| Son kontrolleri yapar | 6 |  |
| TOPLAM | 75 |  |
| B.4. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN ARAÇTA DİAGNOSTİK CİHAZ İLE ARIZA TESPİTİ YAPARAK BAKIM VE ONARIMINI GERÇEKLEŞTİRİNİZ. |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir | 3 |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirdi | 3 |  |
| Kullanacağı uygun alet ve donanımları iş ortamına getirir Taşıt, kaldırma donanımına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirildi mi? | 6 |  |
| Kontak anahtarını “ON” konumuna getirir ve diyagnostik cihazı uygun soket ile araca bağlar | 6 |  |
| Diyagnostik programından araç, model, motor ve ECU seçimini yapar | 6 |  |
| Arıza hafızasını okutur, geçici ve statik arızaları belirler | 6 |  |
| Statik arızaları gidermek için sensörleri ölçer, arızalı sensörlerin yenisini temin eder ve değiştirir | 6 |  |
| Değişim işleminden sonra testi tekrar eder oluşan geçici arızalar varsa arıza kaydını temizler | 8 |  |
| Motoru çalıştırıp “ gerçek değerlerden” değişkenleri kontrol eder, sonuçları değerlendirir | 9 |  |
| Motoru stop edip diyagnostik cihazı ayırır | 6 |  |
| İşe uygun takım kullanır | 6 |  |
| İşi verilen sürede bitirir. | 10 |  |
| TOPLAM | 75 |  |
| C.(UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER) |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. | 3 |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. | 3 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |

* Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

** Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

** *Aday B.1, B.2, B.3, B.4 bölümlerinden bir tanesinden sınava alınacaktır.

**** B.4 biriminde sistem arızası sınav öncesinde komisyon tarafından belirlenir, arıza tespiti aday tarafından yapılır.

| B.1 MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| --- |
| 1.El Aletleri |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |
| 3.Test cihazları |  |
| B.2 MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |
| 1.El Aletleri |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |
| 3.Otomatik hava alma tankı ve hava alma donanımları |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.3 |  |
| 1.El Aletleri |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |
| 3.Manyetik ayaklı komparatör |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.4 |  |
| 1.El Aletleri |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |
| 3.Diagnostik test Cihazı |  |
| 4.Multimetre |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 | ADET |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg) ve Temizlik spreyi | 1 |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2 | ADET |
| Ana merkez tamir takımı | 1 |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg) ve Temizlik spreyi | 1 |
| Fren hidroliği | 1 |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.3 | ADET |
| Dişli kutusu yağı75w/90 | 4 lt. |
| Çeşitli dişli, burç, civata | 1 tk |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg) ve Temizlik spreyi | 1 |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.4 | ADET |
| Seçilen sensör | 1 |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg)ve Temizlik spreyi | 1 30 |
| Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir. |  |