| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 60 Dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: |
| Uygulama Sorusu: |
| BECERİ SINAV DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ | Değerlendirme PUANI | Aldığı Not |
| A.ÖN HAZIRLIK |  |  |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 3 |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. | 3 |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır | 3 |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar | 3 |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar | 3 |  |
| B. UYGULAMA AŞAMASI |  |  |
| B.1. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN ARAÇTA LASTİK DEĞİŞİMİ VE LASTİKLERİN BALANS AYARINI YAPINIZ. |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. | 3 |  |
| Taşıtı, kaldırma ekipmanına veya işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. | 5 |  |
| Aracı lifte uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. Araç jant kapaklarını söker, bijon vida/somunlarını gevşetir | 5 |  |
| Aracı uygun yüksekliğe kaldırır. | 5 |  |
| Tekerlekleri araç üzerinden söker ve numaralandırır. | 5 |  |
| Tekerleği lastik aşınma kontrolü yapar supap iğnesini sökerek havayı boşaltır. | 5 |  |
| Lastik sökme takma makinesi ile yanak ayırma işlemini yapar. | 5 |  |
| Lastik sökme takma makinesi ve levye yardımı ile yazlık/kışlık lastikleri janttan söker. | 5 |  |
| Jant damağı ve kışlık/yazlık lastik damağına özel solüsyon sürer | 3 |  |
| Lastik sökme takma makinesi ile kışlık lastikleri janta takar. | 5 |  |
| Supap iğnesini takarak katalog değerinde şişirir. | 3 |  |
| Tekerleği sabit balans cihazına göbeğinden bağlar, jant ve lastikle ilgili gerekli ölçümleri yapar, ilgili parametreleri girer ve muhafaza kapağını kapatır. | 5 |  |
| Cihazı çalıştırır, ekranda tekerlekteki balanssızlık değerlerini görür, doğru uygulamalar yaparak balansızlığı giderir | 3 |  |
| Tekerlekleri araç üzerine takar ve bijonların boşluğunu alır. | 4 |  |
| Araç lift üzerinden indirir, bijonları doğru torkda sıkar, | 5 |  |
| Son kontrolleri yapar | 4 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 5 |  |
| TOPLAM | 75 |  |
| B.2. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN ARACIN ÖN FREN SİSTEMİNİN KONTROL VE BAKIM İŞLEMİNİ YAPINIZ (FREN BALATALARI DEĞİŞTİRİLECEK). |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. | 5 |  |
| Taşıtı, kaldırma ekipmanına veya işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. | 6 |  |
| Aracı lifte uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. Araç jant kapaklarını söker, bijon vida/somunlarını gevşetir | 6 |  |
| Aracı uygun yüksekliğe kaldırır. Tekerleri alır, araç altına yerleştirir. | 6 |  |
| Kaliper ön civatasını söker, arka civatayı gevşeterek kaliper gövdesini arkaya doğru kaldırır. | 6 |  |
| Fren disklerinin ve lastik rekorların fiziki kontrolünü yapar. | 6 |  |
| Balataları çıkarır yenileri takar. | 10 |  |
| Kaliper gövdesini yerleştirir, ön ve arka civataları uygun torkda sıkar | 10 |  |
| Tekerleri yerleştirir bijon boşluklarının alır, aracı yere indirir. | 6 |  |
| Bijonları uygun torkda sıkar | 6 |  |
| Son kontrolleri yapar. | 4 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 4 |  |
| TOPLAM | 75 |  |
| C.UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. | 3 |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. | 3 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |

* Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

** Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

*** Aday B.1, B.2  bölümlerinden bir tanesinden sınava alınacaktır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1 |
| --- |
| 1. El takımları |  |
| 2. Anahtar takımları |  |
| 3. Seyyar / Sabit Tekerlek Balans Cihazı |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.2 |  |
| 1.Açık Ağız Anahtarlar |  |
| 2.Yıldız Anahtarlar |  |
| 3.Lokma Anahtar Takımı |  |
| 4.Allen Anahtarlar |  |
| 5.Ayarlı pense |  |
| 6.Düz Tornavidalar |  |
| 7.Yıldız Tornavida |  |
| 8.levye |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 | ADET |
| Kurşun ağırlıkları | 4 Adet |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 Kg |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2 | ADET |
| Balata takımı | 1Tk |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 kg |
| Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir. |  |