| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 90 Dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: |
| Uygulama Sorusu: |
| BECERİ SINAV DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ | Değerlendirme PUANI | Aldığı Not |
| A.ÖN HAZIRLIK |  |  |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 3 |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. | 3 |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır | 3 |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar | 3 |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar | 3 |  |
| B.UYGULAMA AŞAMASI |  |  |
| B.1. ARAÇ ÜZERİNDE ÖN DÜZEN AÇILARINI KONTROL EDEREK AYARLAYINIZ. |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. | 5 |  |
| Taşıtı işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. | 5 |  |
| Aracı ön düzen tezgahına uygun şekilde yerleştirir, direksiyon emniyeti, arka tekerlerin takozlanmasını yapar. | 5 |  |
| Lastiklerin fiziki kontrollerini yapar, aşınmalarını ve nedenlerini değerlendirir | 5 |  |
| Ön düzen geometrisini etkileyen parça ve bağlantıların fiziki kontrollerini yapar, arızalı parçaları uygun takımlar kullanarak değiştirir | 10 |  |
| Mekanik onarım ve kontrollerin ardından ön düzen ( KAMBER/ KASTER) kontrol eder ve ayarlarını yapar | 15 |  |
| Toe-in ve toe-aut ( rot ayarı) açıklıklarını kontrol eder ve ayarlar | 15 |  |
| Yapılan işlem ve ayarlamaları kontrol eder. | 5 |  |
| Araç tezgah üzerinden alınır. | 5 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 5 |  |
| TOPLAM | 75 |  |
| B.2. ARAÇ ÜZERİNDE GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN BAKIM VE KONTROLLERİNİ YAPARAK ARIZASINI GİDERİNİZ. |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. | 2 |  |
| Taşıtı işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. | 3 |  |
| Fren pedalına basarak sistemdeki vakumu boşaltır | 5 |  |
| Fren lamba şalterini ayırır | 5 |  |
| Merkez pompası çıkış rekorlarını söker ve fren sıvısının çevreyi kirletmemesi için önlem alır | 5 |  |
| Merkez pompasının bağlantı civatalarını söker ve pompayı araçtan ayırır | 5 |  |
| Yeni merkez pompasını pedal yüksekliğini ayarlayarak araca takar ve civatalarını uygun torkta sıkar. | 10 |  |
| Merkez pompası rekorlarını bağlar ve sistemin havasını alır | 10 |  |
| Limitör ( LNB dağıtıcısı) ayarını yeniler. | 10 |  |
| Yapılan işlemlerin kontrolünü yapar | 5 |  |
| Fren sisteminde hidrolik kaçağı olup olmadığını kontrol eder | 5 |  |
| Fren test tezgahında fren sistemini kontrol eder | 5 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 5 |  |
| TOPLAM | 75 |  |
| C.UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. | 3 |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. | 3 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |

* Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

** Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

*** Aday B.1, B.2  bölümlerinden bir tanesinden sınava alınacaktır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1 |
| --- |
| 1. El takımları |  |
| 2. Anahtar takımları |  |
| 3. Gresörlük |  |
| 4. Ön Düzen Açıları Ayar Tezgahı |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.2 |  |
| 1. El takımları |  |
| 2. Anahtar takımları |  |
| 3. Fren ana merkez pompası |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 | ADET |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 KG |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2 | ADET |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 Kg |
| Fren ana merkez pompası | 1 |
| Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir. |  |