| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 2 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: |
| Uygulama Sorusu: Resmi verilen klima devresinin iç ve dış ünite montajını yaparak sistemi devreye alınız. | Değerlendirme | Aldığı Not |
| A.(ÖN HAZIRLIK) |  |  |
| Kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 5 |  |
| Çevre güvenlik tedbirlerini alır. | 4 |  |
| Uyarı işaret ve levhalarına uyar. | 3 |  |
| Uygulama alanını düzenler. | 3 |  |
| B.(UYGULAMA) |  |  |
| Araç, ekipman ve el aletlerini doğru şekilde seçer. | 1 |  |
| Klimanın montaj yerini belirler. | 2 |  |
| Klima konsolunu veya montaj şablonunu terazisinde markalar | 3 |  |
| Klima konsol deliklerini uygun çapta deler | 2 |  |
| Klima iç ünite konsollarını terazisinde montaj eder | 4 |  |
| Klima iç ünite ve dış ünite bağlantı deliklerini deler geçiş parçasını montaj eder | 2 |  |
| Klima dış ünite konsollarını terazisinde montaj eder | 4 |  |
| Klima bağlantı borusunu düzeltir. | 1 |  |
| Klima montajına uygun boruyu ve bağlantı parçalarını doğru olarak seçer. | 2 |  |
| Ölçüm yöntemlerine göre boru üzerinde gerekli markalamayı doğru olarak yapar. | 2 |  |
| Seçilen ekipmanla kesme işlemini yapar. | 2 |  |
| Kesme sonrası oluşan çapakları uygun el aletiyle temizler. | 2 |  |
| Havşa açılması gereken boruya standartlara uygun havşa açar. | 5 |  |
| Klima sinyal kablosu ve bağlantı boruları izolasyonu yapılarak dekoratif bant ile sarar | 3 |  |
| Uygulama resmindeki açılara uygun bakır boru bükme işlemini yapar. | 5 |  |
| Havşa açılmış boru ile klima iç ve dış ünite bağlantılarını rakorlu birleştirmeyle yapar. | 4 |  |
| Birleştirme yapılan boruların ölçü ve eksen kontrolünü yapar. | 2 |  |
| Birleştirme noktalarını temizler. | 2 |  |
| Drenaj borusunun eğiminde montaj eder | 3 |  |
| Klima sinyal kablosunun montajını yapar | 3 |  |
| Klima sistemine vakumlama işlemini yapar | 5 |  |
| Klimaya uygun soğutucu gaz şarjını yapar. | 6 |  |
| Sistemi devreye alır. | 5 |  |
| C: (UYGULAMA SONRASI ) |  |  |
| Araç ve ekipmanların bakım ve temizliğini yaparak teslim eder. | 3 |  |
| Geri kazanım için atık malzemeleri ayırır. | 2 |  |
| Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri verimli bir şekilde kullanır. | 2 |  |
| Resmi verilen iş parçasını süresinde tamamlar. | 5 |  |
| Uygulama alanının temizliğini yapar. | 3 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |  |

* Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

** Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ(Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| eldiven |  |  |  |
| koruyucu gözlük |  |  |  |
| baret |  |  |  |
| fosforlu iş kıyafeti |  |  |  |
| çelik burunlu ayakkabı |  |  |  |
| Makina techizat listesi |
| metre |  |  |  |
| markalama kalemi |  |  |  |
| bakır boru kesici |  |  |  |
| havşa açma takımı |  |  |  |
| muf açma takımı |  |  |  |
| rayba |  |  |  |
| kurbacık |  |  |  |
| boru bükme aparatları |  |  |  |
| darbeli el bireyzi ve uçları |  |  |  |
| duvar delme karot veya punch |  |  |  |
| çekiç |  |  |  |
| iki ayaklı merdiven |  |  |  |
| paraşüt emniyet kemeri |  |  |  |
| yıldız tornavida |  |  |  |
| kontrol kalemi |  |  |  |
| pense |  |  |  |
| soğutucu gaz kaçak dedektörü |  |  |  |
| pens ampermetre |  |  |  |
| avometre |  |  |  |
| alyan anahtar takımı |  |  |  |
| lokma takımı |  |  |  |
| açık ağızlı ve yıldız anahtar takımı |  |  |  |
| gaz şarj ünitesi |  |  |  |
| su terazisi |  |  |  |
| soğutma manifoltu |  |  |  |
| 9/ 12/18/24 btu klima iç ve dış ünite |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| soğutucu gaz | 200gr |
| izolasyon malzemesi | 10m |
| izolasyon dekoratif bantı | 1 |
| klima montaj seti ( bakır boru ve drenaj hortumu ) | 1 |
| dübel | 20 |
| 3 x 2,5 ttr kablo | 5m |
| 5 x 2,5 kablo | 5m |
| montaj vidası | 20 |
| klima montaj ayağı seti | 1 |
| duvar geçiş parçası | 1 |

- Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir.